## Slide 1: Africa Mining Intelligence
Télédétection, SIG, exploration minière et valorisation des ressources minérales
From Satellite to Mine — From Ore to Market · 5 jours · 35 heures
Notes: Accueil. Présenter le formateur, le déroulé de la semaine et la logique : le Cameroun est le laboratoire principal ; la RDC, la Zambie, la Guinée et le Congo servent de comparaisons. Faire passer le quiz d'entrée avant de commencer le module 1.

## Slide 2: À la fin de la semaine, vous saurez passer de l'image au marché
Données
Constituer une base géospatiale minière à partir de sources publiques
Télédétection
Cartographier oxydes de fer, argiles et silice sur Sentinel-2, Landsat, ASTER
Intégration
Combiner géologie, géochimie, structures et images en carte de prospectivité
Cibles
Hiérarchiser des cibles et mesurer leur robustesse
Cadastre
Croiser une cible avec titres miniers, aires protégées, infrastructures
Produits
Décrire la chaîne du minerai au produit commercial et ses marchés
Rigueur
Distinguer clairement cible, ressource et réserve
Synthèse
Rédiger un mini investment brief défendable
Notes: Lire les sept objectifs. Insister sur le dernier : distinguer cible, ressource et réserve est ce qui sépare un analyste crédible d'un vendeur de rêves.

## Slide 3: Cinq jours, un fil rouge : 30 % de théorie, 70 % de pratique
Jour | Thème | Théorie | Pratique | Livrable principal
J1 | Comprendre le territoire minier | 3 h | 4 h | Carte minière A3 de l'Afrique centrale
J2 | Télédétection appliquée aux mines | 2,5 h | 4,5 h | Cartes des anomalies spectrales et des linéaments
J3 | Cas fil rouge : Cameroun | 1,5 h | 5,5 h | Carte de prospectivité préliminaire, statut cadastral
J4 | De la cible au projet ; comparaisons pays | 1,5 h | 5,5 h | Carte validée, top 10, carte pays
J5 | Du minerai au produit ; projet final | 2 h | 5 h | Mini investment brief et soutenance
Total |  | 10,5 h | 24,5 h | 
Journée type : 8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30, deux pauses de 15 minutes.
Notes: Chaque jour ajoute un maillon à la chaîne. Le projet final démarre dès le jour 3 : chaque groupe reçoit sa zone et alimente ses livrables tous les jours.

## Slide 4: La télédétection mène aux cibles ; le terrain décide du reste
1
Géo-données
Géologie, géochimie, géophysique, cadastre
2
Satellite
Sentinel-2, Landsat, ASTER, Sentinel-1, MNT
3
Analyse SIG
QGIS, Google Earth Engine
4
Prospectivité
Indice pondéré, validation
5
Cibles
Top 10 hiérarchisé
6
Terrain
Cartographie, échantillons, sondages
7
Ressource
Déclarée selon un code (JORC…)
8
Projet
Études, permis, financement
9
Produit
Minerai, concentré, métal
10
Marché
Transformation, export, prix
Limite de la télédétection : après la génération de cibles, seuls le terrain et les sondages permettent de conclure.
Notes: Montrer que la télédétection n'est pas une fin en soi. Tout ce qui est à gauche de la ligne se fait en salle ; à droite, il faut du terrain, des sondages et une personne compétente. La formation ne traite la partie droite qu'en concepts.

## Slide 5: Chaque pays apporte un contraste que le Cameroun n'offre pas seul
Pays | Substance | Ce qu'il apprend en plus
Cameroun (fil rouge) | Or, bauxite, fer | Intégration multi-données (PRECASEM), forêt dense, orpaillage, cadastre
RDC | Cuivre-cobalt | Chaîne de valeur et corridors d'exportation ; mines artisanales
Zambie | Cuivre | Impacts environnementaux d'un bassin minier mature
Guinée | Bauxite | Géomorphologie des plateaux latéritiques ; logistique mine-rail-port
Congo | Fer, potasse, polymétallique | Prospectivité avec peu de données ; lien transfrontalier avec le Cameroun
Notes: RDC et Zambie partagent la même ceinture cuprifère : pour éviter un doublon, la RDC porte la chaîne de valeur et la Zambie le suivi environnemental. Le Congo est relié au Cameroun par le gisement de fer transfrontalier de Mbalam-Nabeba.

## Slide 6: Ce qu'il faut avant de commencer
Matériel
Portable, 8 Go de RAM minimum
QGIS LTR installé
Compte Google Earth Engine actif
Données
Projets QGIS prêts par zone
Mosaïques Sentinel-2, MNT
Clé USB en secours hors ligne
Organisation
Groupes de 3 à 4
12 à 24 participants
Une zone projet par groupe dès J3
Évaluation
Quiz d'entrée et de sortie
TP notés chaque jour
Projet final devant un jury
Notes: Vérifier les installations la veille. Prévoir les données sur clé USB : Google Earth Engine dépend de la connexion du lieu.

## Slide 7: Comprendre le territoire minier
Jour 1
Situer la télédétection dans la chaîne de décision minière et construire sa première carte minière dans QGIS.
Notes: Objectif de la journée : chaque participant repart avec une carte minière de l'Afrique centrale qu'il a construite lui-même.

## Slide 8: Programme du jour 1
Horaire | Séquence | Type
8 h 30 – 9 h 00 | Accueil, quiz d'entrée, constitution des groupes | —
9 h 00 – 10 h 30 | Module 1 — Introduction à l'intelligence minière | Théorie
10 h 45 – 12 h 30 | Module 2 — Les données géologiques publiques | Théorie + démo
13 h 30 – 16 h 00 | TP1 — Carte minière de l'Afrique dans QGIS | Pratique
16 h 00 – 16 h 30 | Restitution des cartes, débriefing | Pratique
Notes: Garder le TP1 l'après-midi : c'est le premier contact concret avec QGIS pour beaucoup de participants.

## Slide 9: Du territoire au marché : dix maillons, une seule chaîne
1
Territoire
2
Géologie
3
Structures
4
Minéralisation
5
Gisement
6
Mine
7
Minerai
8
Concentré
9
Produit minier
10
Marché
Amont : savoir où chercher
Géologie, structures, géochimie
Télédétection et SIG
Le domaine de cette formation
Aval : savoir quoi vendre
Traitement, transformation
Produit, prix, logistique
Là où se crée la valeur
Notes: Module 1. Faire placer par les participants un exemple réel sur chaque maillon (ex. : une mine d'or de l'Est du Cameroun). Rappeler que la valeur se crée surtout en aval, dans la transformation.

## Slide 10: Le vocabulaire qui structure tout le reste
Terme | Définition opérationnelle | Qui peut l'affirmer ?
Indice | Signe de minéralisation observé (affleurement, pépite, roche altérée) | Géologue
Anomalie | Valeur qui s'écarte du fond géochimique, géophysique ou spectral | Analyste
Occurrence | Minéralisation constatée, sans intérêt économique démontré | Géologue
Cible | Zone retenue pour des travaux de vérification | Analyste, géologue
Prospect | Cible où des travaux ont confirmé une minéralisation | Géologue
Gisement | Concentration potentiellement exploitable | Géologue
Ressource | Estimation déclarée selon un code (JORC, NI 43-101, PERC) | Personne compétente
Réserve | Partie de la ressource économiquement exploitable, après études | Personne compétente
Notes: Ces termes sont souvent confondus dans la presse et les présentations d'investisseurs. Les trois derniers ont un sens réglementaire précis. Faire un mini-quiz : classer cinq phrases de communiqués de presse.

## Slide 11: Seule une personne compétente peut déclarer une ressource
JORC
Code australasien, référence très utilisée en Afrique par les sociétés cotées en Australie
NI 43-101
Norme canadienne pour les sociétés cotées au Canada
PERC
Code européen de déclaration des résultats, ressources et réserves
Personne compétente
Professionnel qualifié et expérimenté qui engage sa responsabilité sur la déclaration
Règle de la formation : on parle de cibles et de potentiel qualitatif, jamais de tonnage.
Notes: Les codes internationaux encadrent la publication des résultats d'exploration, des ressources et des réserves. Aucun de ces codes n'autorise à chiffrer une ressource à partir d'images satellite.

## Slide 12: Ce que la télédétection fait, et ce qu'elle ne fait pas
Elle sait
Orienter : où regarder en premier
Hiérarchiser : quelles zones avant les autres
Cartographier : altérations, structures, latérites
Surveiller : défrichement, orpaillage, rivières, résidus
Réduire le coût du terrain
Elle ne sait pas
Prouver l'existence d'un gisement
Mesurer une teneur ou un tonnage
Voir sous un couvert forestier dense
Voir en profondeur
Remplacer les sondages et la personne compétente
Notes: Revenir à cette diapositive chaque fois qu'un groupe surinterprète une carte.

## Slide 13: Une boîte à outils de données publiques
Source | Ce qu'on y trouve | Statut
USGS — Mineral industries of Africa | Mines, usines, exploration, énergie, ports, rails, routes ; 58 pays ; référence 2018 | Vérifié (2021)
OneGeology | Cartes géologiques nationales en WMS/WFS | À tester
PRECASEM (Cameroun) | Cartes géologiques, géochimie, géophysique aéroportée, rapports | Accès à confirmer
Cadastre minier Cameroun (Landfolio) | Titres miniers et leurs limites | Vérifié
Cadastre minier RDC (CAMI) | Titres miniers RDC | Vérifié
Copernicus / USGS EarthExplorer | Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, ASTER | Gratuit
MNT Copernicus GLO-30 ou SRTM | Relief 30 m, pentes, ombrages | Gratuit
Notes: Module 2. Montrer chaque portail en direct si la connexion le permet. Signaler l'année de référence 2018 de la base USGS : elle ne montre pas les projets ouverts depuis.

## Slide 14: Formats, services et coordonnées : les pièges classiques
Vecteur
Shapefile, GeoPackage
Points (mines), lignes (failles), polygones (titres)
Raster
GeoTIFF
Images, MNT, grilles géochimiques
Services web
WMS : image de carte
WFS : objets vectoriels
WCS : raster
Coordonnées
WGS 84 pour l'échange
UTM 32N / 33N pour mesurer au Cameroun et au Congo
Toujours vérifier avant de superposer
Une donnée sans date ni source n'entre pas dans un livrable.
Notes: Démonstration : charger une couche en WGS 84 et une en UTM 33N sans reprojection, montrer le décalage, puis corriger.

## Slide 15: TP1 — Construire une carte minière de l'Afrique dans QGIS
1
Télécharger la géodatabase USGS Afrique et l'ouvrir dans QGIS
2
Charger les couches mines, usines de traitement, sites d'exploration
3
Ajouter routes, voies ferrées, ports, lignes électriques
4
Ajouter la géologie via un service WMS OneGeology
5
Filtrer par substance : or, cuivre, cobalt, bauxite, fer
6
Comparer les profils des cinq pays de la formation
7
Mettre en page une carte A3 : légende, échelle, nord, sources, date
Livrable J1
Carte A3 « Mines et infrastructures — Afrique centrale »
Sources et date visibles
Projection indiquée
Présentation de 3 minutes par groupe
Notes: Durée 2 h 30. Circuler entre les postes. Les blocages les plus fréquents : géodatabase non dézippée, système de coordonnées, filtre d'attributs mal écrit.

## Slide 16: Télédétection appliquée aux mines
Jour 2
Produire une carte d'anomalies spectrales, et comprendre pourquoi elle est fiable en savane et fragile sous forêt dense.
Notes: Le message clé du jour est autant la méthode que ses limites.

## Slide 17: Programme du jour 2
Horaire | Séquence | Type
8 h 30 – 10 h 30 | Module 3 — Signatures spectrales et capteurs | Théorie
10 h 45 – 12 h 30 | TP2a — Acquisition et prétraitement Sentinel-2 | Pratique
13 h 30 – 15 h 30 | TP2b — Rapports de bandes, indices, classification | Pratique
15 h 30 – 16 h 30 | TP2c — Linéaments sur MNT et restitution | Pratique
Notes: Préparer les composites Sentinel-2 à l'avance au cas où GEE serait lent.

## Slide 18: Chaque minéral absorbe la lumière à des longueurs d'onde précises
VNIR (0,4 – 1,0 µm)
Oxydes et hydroxydes de fer
Végétation (chlorophylle)
Sentinel-2, Landsat, ASTER
SWIR (1,0 – 2,5 µm)
Argiles, micas : Al-OH vers 2,2 µm
Carbonates, Mg-OH vers 2,3 µm
Sentinel-2 B11-B12, Landsat B6-B7
TIR (8 – 12 µm)
Silice, quartz
Seul ASTER thermique convient
Résolution 90 m
Un rapport de bandes indique une famille de minéraux probables ; il n'identifie pas un minéral.
Notes: Expliquer la réflectance et les domaines VNIR, SWIR, TIR. Les absorptions des oxydes de fer sont dans le visible et le proche infrarouge ; celles des argiles (Al-OH) vers 2,2 µm ; celles des carbonates et Mg-OH vers 2,3 µm ; la silice se repère dans l'infrarouge thermique.

## Slide 19: Quel capteur pour quelle question
Capteur | Résolution | Points forts | Limites
Sentinel-2 | 10 – 60 m, 13 bandes | Revisite ≈ 5 jours, SWIR, gratuit | Pas de thermique ; nuages
Landsat 8/9 | 30 m (thermique 100 m) | Archive longue, gratuit | Résolution moyenne
ASTER | 15 – 90 m, 14 bandes | 6 bandes SWIR, 5 bandes thermiques | SWIR hors service depuis 2008
Sentinel-1 (radar) | ≈ 10 m | Voit à travers les nuages ; relief, structures | Pas d'information minéralogique
Hyperspectral | ≈ 30 m, > 200 bandes | Identification minérale fine | Couverture et accès limités
MNT GLO-30 / SRTM | 30 m | Pentes, plateaux, linéaments | Pas de signal minéral
Notes: ASTER : les détecteurs SWIR sont hors service depuis 2008, utiliser les archives antérieures. Les capteurs hyperspectraux (EnMAP, PRISMA, EMIT) offrent plus de 200 bandes mais une couverture plus limitée.

## Slide 20: Les rapports de bandes de référence
Cible | Sentinel-2 | Landsat 8/9 | ASTER | Usage
Oxydes de fer | B4 / B2 | B4 / B2 | B2 / B1 | Zones d'oxydation, chapeaux de fer, latérites
Argiles, hydroxyles | B11 / B12 | B6 / B7 | Bandes SWIR 5 – 7 | Altération hydrothermale potentielle
Silice | Impossible | Impossible | Thermique 10 – 14 | Zones silicifiées
Végétation (NDVI) | (B8 − B4) / (B8 + B4) | (B5 − B4) / (B5 + B4) | — | Masque, géobotanique, défrichement
Humidité (NDMI) | (B8 − B11) / (B8 + B11) | (B5 − B6) / (B5 + B6) | — | Sols nus, eaux, zones humides
Toujours masquer végétation et eau avant d'interpréter un rapport de bandes.
Notes: Ce sont des méthodes classiques ; les présenter comme des indicateurs à combiner, jamais seuls.

## Slide 21: Sous la forêt, le satellite voit surtout la canopée
En savane (Adamaoua, Nord)
Sols et roches en partie visibles
Rapports de bandes exploitables
Bon terrain d'apprentissage
En forêt (Est, Sud)
Signal dominé par la végétation
Nuages fréquents : composites saison sèche
Compenser par radar, MNT, géophysique, géochimie
Réduire le poids du spectral dans l'indice
Conséquence pour le jour 4 : le poids de l'altération spectrale passe de 15 % à 10 % sous forêt.
Notes: Limite à enseigner explicitement. L'Est et le Sud du Cameroun sont sous forêt dense et souvent nuageux : les rapports de bandes y détectent mal les altérations. Montrer côte à côte une fenêtre de savane et une fenêtre forestière.

## Slide 22: TP2 — Sentinel-2 sur une zone minière
1
Composite
Médiane sans nuages, saison sèche (script GEE)
2
Couleurs
Vraies couleurs B4-B3-B2, fausses couleurs B8-B4-B3 et B12-B8-B4
3
Ratios
Oxydes de fer, argiles ; masques végétation et eau
4
Classification
Sol nu, latérite, végétation, eau, zones exploitées
5
Anomalies
Seuil moyenne + 2 écarts-types ; export vers QGIS
Option avancée : ACP dirigée (méthode de Crósta)
Choisir les bandes qui encadrent l'absorption visée, calculer l'ACP, retenir la composante où la bande d'absorption et la bande de réflexion ont des signes opposés
Notes: Zone conseillée : une fenêtre de savane dans l'Adamaoua ou le Nord, plus une fenêtre forestière en contre-exemple. Les scripts GEE sont fournis : aucun codage demandé, seulement des paramètres à modifier.

## Slide 23: TP2c — Extraire les linéaments sur le relief
1
Calculer des ombrages du MNT sous quatre azimuts (0°, 45°, 90°, 135°)
2
Tracer les linéaments à l'écran, ou les extraire automatiquement
3
Fusionner, nettoyer, supprimer routes et artefacts
4
Tracer la rosace des directions
5
Comparer aux failles connues de la carte géologique
6
Calculer une carte de densité des linéaments
Livrables J2
Carte des anomalies spectrales
Carte des linéaments et rosace
Note d'une demi-page sur les limites de la zone
Notes: Les linéaments servent de proxy des failles et cisaillements, essentiels pour l'or. Sous forêt, le MNT et le radar sont les meilleurs outils.

## Slide 24: Cas fil rouge : le Cameroun
Jour 3
Un cas par groupe (or, bauxite ou fer), puis tous croisent leurs cibles avec le cadastre minier.
Notes: Faire les trois cas par tous les groupes ne tient pas en 5,5 h de pratique. Chaque groupe approfondit un cas et le présente aux autres en fin de journée.

## Slide 25: Programme du jour 3
Horaire | Séquence | Type
8 h 30 – 10 h 00 | Le Cameroun minier : géologie, PRECASEM, code minier, artisanat | Théorie
10 h 15 – 13 h 00 | Cas A, B ou C selon le groupe | Pratique
14 h 00 – 15 h 00 | Module suivi de l'orpaillage et environnement | Pratique
15 h 00 – 16 h 00 | Exercice cadastre : cible × titres × aires protégées | Pratique
16 h 00 – 16 h 30 | Restitution croisée des trois cas | Pratique
Notes: Les zones projet sont distribuées ce matin.

## Slide 26: Le Cameroun dispose d'un patrimoine de données rare en Afrique centrale
Géologie
Craton du Congo au sud
Chaîne panafricaine au centre et au nord
Or, fer, bauxite, étain, cobalt-nickel
PRECASEM
Projet Banque mondiale depuis 2010
Cartes géologiques, géochimie
Géophysique aéroportée
Cadre légal
Code minier de décembre 2023
Portail public du cadastre minier
Données à jour à vérifier
Artisanat
Orpaillage important dans l'Est
Enjeux environnementaux et de traçabilité
Objet d'un module dédié
Avant diffusion : obtenir l'accord écrit d'utilisation des données PRECASEM pour la formation.
Notes: Faits vérifiés : PRECASEM financé par la Banque mondiale depuis 2010 ; levés géophysiques aéroportés sur environ 75 % du territoire selon la presse ; 14 cartes géologiques et géotechniques citées ; consortium BRGM–BEIG3–GTK annoncé en 2017 pour 13 cartes au 1/200 000. Nouveau code minier adopté en décembre 2023. Les chiffres plus précis (18 cartes, 15 500 échantillons) restent à confirmer avant diffusion.

## Slide 27: Trois cas, trois logiques d'exploration
Cas A — Or
Est : Bertoua – Batouri – Bétaré-Oya
Structures + géochimie + lithologie
Spectral peu utile sous forêt
Cas B — Bauxite
Adamaoua : Minim-Martap, Ngaoundal
Plateaux latéritiques
MNT et classification de surface
Cas C — Fer
Sud et Est : Mbalam, Nkout, Kribi
Formations ferrifères rubanées
Logistique rail-port décisive
Notes: Former les groupes selon les profils : géologues sur l'or, géomaticiens sur la bauxite, profils économiques sur le fer (logistique).

## Slide 28: Cas A — Or : combiner structures, lithologie et géochimie
1
Géologie
Lithologies favorables, contacts
2
Structures
Cisaillements, linéaments J2, radar
3
Géochimie
Au et indicateurs As, Sb, W, Bi
4
Spectral
Altérations là où le sol est visible
5
Prospectivité
Carte aurifère préliminaire
Mission du groupe
Repérer les zones où se combinent structures cisaillantes, lithologies favorables et anomalies géochimiques
Produire la carte géochimique (Au, As) et une carte de prospectivité préliminaire
Notes: Éléments indicateurs à présenter : As, Sb, W, Bi, en plus de l'or. En forêt, la géochimie des sédiments de ruisseau et les structures pèsent plus que les rapports de bandes.

## Slide 29: Cas B — Bauxite : lire les plateaux latéritiques
1
Sentinel-2
Classification des surfaces
2
Indices
Oxydes de fer, sols nus
3
MNT
Pente, altitude, plateaux
4
Géologie
Substrat favorable
5
Occurrences
Gisements connus
6
Zones favorables
Plateaux candidats
Critères
Plateau sub-horizontal, cuirasse
Substrat favorable
Épaisseur : non mesurable par satellite
Piège
Cuirasse ferrugineuse ≠ bauxite
Seuls sondages et analyses tranchent
Notes: Point clé : une cuirasse ferrugineuse et une bauxite peuvent se ressembler en image. Seuls les sondages et les analyses (Al₂O₃, silice réactive) tranchent.

## Slide 30: Cas C — Fer : la logistique pèse autant que la teneur
1
Spectral
Signature des oxydes de fer
2
Géologie
Formations ferrifères rubanées
3
Relief
Crêtes résistantes
4
Structures
Plis, failles
5
Cibles
Cibles ferrifères
Géophysique
Magnétisme aéroporté : l'outil le plus direct si accessible
Logistique
Distance au rail et au port de Kribi
Transfrontalier
Mbalam (Cameroun) – Nabeba (Congo)
Notes: Si les données magnétiques aéroportées du PRECASEM sont accessibles, c'est l'outil le plus direct pour le fer (magnétite). Le port en eau profonde de Kribi et les projets de rail sont au cœur de la valeur d'un gisement de fer.

## Slide 31: Suivre l'orpaillage et ses impacts depuis l'espace
1
Série temporelle Sentinel-2 sur un tronçon de rivière aurifère
2
Détecter sols mis à nu, bassins et barges
3
Indice de turbidité de l'eau en amont et en aval des chantiers
4
Calculer les surfaces perturbées par année
5
Comparer aux titres miniers : chantier autorisé ou non ?
Pourquoi c'est utile
Suivi environnemental
Contrôle administratif
Traçabilité de l'or
Méthode transposable à la RDC et à la Zambie
Notes: Travail sur un tronçon de rivière aurifère de l'Est. Le PRECASEM aurait publié des rapports de télédétection sur ces impacts : les récupérer pour valider les résultats.

## Slide 32: Exercice cadastre : une cible n'a de valeur que si elle est accessible
1
Charger la cible prioritaire du groupe
2
Superposer titres miniers, aires protégées (WDPA), limites administratives
3
Classer la cible selon son statut
4
En déduire la démarche réaliste
Statut de la cible | Démarche
Libre | Demande de permis de recherche
Sous permis de recherche | Partenariat avec le détenteur
Sous permis d'exploitation | Hors périmètre, ou rachat
En aire protégée | Abandon
Livrables J3 : carte géochimique, prospectivité préliminaire, suivi environnemental, statut cadastral des cibles.
Notes: Utiliser le portail public du cadastre minier du Cameroun (Landfolio) et la base mondiale des aires protégées (WDPA). Une cible sous permis d'un tiers n'est pas perdue : elle devient une opportunité de partenariat.

## Slide 33: De la cible au projet minier
Jour 4
Transformer des couches en indice de prospectivité, le valider, puis appliquer la méthode à un autre pays.
Notes: C'est la journée qui distingue la formation d'un simple cours de télédétection.

## Slide 34: Programme du jour 4
Horaire | Séquence | Type
8 h 30 – 10 h 00 | Module 4 — Prospectivité minérale | Théorie
10 h 15 – 12 h 30 | TP4 — Indice de prospectivité Cameroun, validation, top 10 | Pratique
13 h 30 – 15 h 45 | Ateliers pays tournants (un pays par groupe) | Pratique
15 h 45 – 16 h 30 | Restitution des pays : 8 minutes par groupe | Pratique
Notes: Les dossiers pays doivent être prêts sur clé USB : un par groupe.

## Slide 35: La superposition pondérée : reclasser, pondérer, additionner
1
Reclasser
Chaque couche ramenée entre 0 et 1
2
Pondérer
Un poids par critère, total = 100 %
3
Additionner
Calculatrice raster QGIS
4
Classer
0 = faible, 1 = très forte
MPI = Σ wᵢ · xᵢ
avec Σ wᵢ = 1 et xᵢ compris entre 0 et 1
Les poids sont un choix d'expert : il faut ensuite vérifier qu'ils ne décident pas seuls du résultat.
Notes: Formule : indice = somme des poids × valeurs reclassées, avec des poids dont la somme vaut 1 et des valeurs entre 0 et 1. Résultat : 0 = faible, 1 = très forte prospectivité.

## Slide 36: Deux critères sortent de l'indice, trois prennent du poids
Critère | Barème initial | Barème corrigé | Raison
Géologie favorable | 25 % | 30 % | Premier contrôle de la minéralisation
Altération spectrale | 20 % | 15 % (10 % sous forêt) | Signal masqué par la végétation
Structures | 20 % | 25 % | Contrôle majeur pour l'or
Géochimie | 20 % | 30 % | Mesure directe des éléments
Proximité des occurrences | 10 % | 0 % | Réservée à la validation
Accessibilité | 5 % | 0 % | Couche d'attractivité séparée
Circularité
Valider sur des occurrences déjà dans l'indice gonfle artificiellement le score.
Accessibilité
Elle ne change pas la géologie : on l'utilise au classement final.
Notes: Comparer le barème initial et le barème corrigé. Expliquer pourquoi la proximité des occurrences et l'accessibilité ne doivent pas entrer dans un indice géologique.

## Slide 37: Valider avant de classer : la courbe de taux de succès
Chart: Occurrences test captées (%) selon la surface retenue (%)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Modèle (illustratif) | 0 | 45 | 65 | 77 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100
Hasard | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
1
Séparer les occurrences : 70 % pour caler, 30 % pour tester
2
Mesurer la part captée dans les 10, 20, 30 % de surface
3
Faire varier chaque poids de ± 10 points
4
Garder les cibles qui restent dans le top 10 : elles sont robustes
Notes: Les valeurs du graphique sont illustratives. Une bonne carte capture la majorité des occurrences test dans une petite part de la surface ; une carte au hasard suit la diagonale.

## Slide 38: Pour aller plus loin : laisser les données fixer les poids
Poids de l'évidence
Les poids viennent de la relation statistique entre chaque couche et les occurrences connues
Logique floue
Appartenance graduelle à « favorable » et opérateurs de combinaison
Forêts aléatoires
Apprentissage automatique ; exige assez d'exemples et un contrôle du surapprentissage
Plus la méthode est sophistiquée, plus la validation sur des occurrences indépendantes est indispensable.
Notes: Présentation en option, pour les profils avancés. Ces méthodes demandent un nombre suffisant d'occurrences connues ; au Congo, elles seront difficiles à appliquer.

## Slide 39: Chaque cible du top 10 a sa fiche
Rubrique | Contenu attendu
Identifiant et coordonnées | Code de la cible, centroïde en UTM, surface
Substance et modèle | Ex. : or orogénique en zone de cisaillement
Critères favorables | Couches qui expliquent le score
Score et robustesse | Indice, rang, maintien dans le top 10 sous ± 10 points
Statut cadastral | Libre, sous permis, en aire protégée
Accès | Distance à la route, au rail, à l'énergie
Travaux proposés | Cartographie, échantillonnage, géophysique au sol, budget indicatif
Notes: Livrable TP4 : top 10 des cibles Cameroun, avec score, robustesse et statut cadastral. La fiche est réutilisée telle quelle dans le projet final.

## Slide 40: Ateliers pays : appliquer la méthode ailleurs
Pays | Substance | Question de l'atelier | Livrable
RDC | Cuivre-cobalt | Comment le minerai rejoint-il la mer ? | Carte de la chaîne logistique Cu-Co
Zambie | Cuivre | Quelles traces laisse un bassin minier ancien ? | Carte des impacts et relations spatiales
Guinée | Bauxite | Quels plateaux sont exploitables et exportables ? | Carte plateaux × logistique
Congo | Fer, potasse, Cu, Au | Que conclure avec peu de données ? | Première carte de prospectivité et d'infrastructures
Notes: Chaque groupe reçoit un dossier pays préparé : données USGS, géologie OneGeology ou nationale, cadastre s'il est public, scènes Sentinel. Restitution de 8 minutes.

## Slide 41: RDC — Suivre le cuivre-cobalt de la mine à la mer
1
Géologie
Arc lufilien, Katanga
2
Gisements
Occurrences Cu-Co
3
Mines
Industrielles et artisanales
4
Traitement
Concentrateurs, SX-EW
5
Corridors
Lobito, Dar es Salaam, Durban
Exercice
Cartographier mines, usines et voies d'export à partir de la base USGS et du cadastre CAMI
Mesurer les distances mine → port pour chaque corridor ; discuter des goulots d'étranglement
Notes: Les corridors d'exportation à présenter : Lobito (Angola), Dar es Salaam (Tanzanie), Durban (Afrique du Sud). Le cadastre minier de la RDC (CAMI) est public. Ne pas avancer de chiffres de production sans source.

## Slide 42: Zambie — Lire les traces d'un bassin minier mature
Résidus
Cartographier les parcs à résidus
Suivre leur extension dans le temps
Rivières
Turbidité et couleur de l'eau en aval des sites
Comparaison amont / aval
Relations spatiales
Géologie favorable, gisements, mines, infrastructures
Extension urbaine autour des mines
Livrable : carte des impacts et des relations spatiales géologie – mines – infrastructures.
Notes: La Zambie partage la ceinture cuprifère avec la RDC. L'atelier porte sur le suivi environnemental, transposable aux autres pays.

## Slide 43: Guinée — Des plateaux latéritiques aux ports
1
Géomorphologie
Plateaux, cuirasses
2
Latérites
Classification, indices
3
Mines
Sites existants
4
Logistique
Routes, rails, ports
5
Chaîne
Bauxite → alumine → aluminium
Exercice
Croiser les plateaux candidats avec la distance au rail et aux ports
Classer les plateaux en trois catégories d'attractivité logistique
Notes: La méthode est celle du cas B Cameroun, appliquée à un grand pays producteur de bauxite. Mettre l'accent sur la logistique : un plateau riche mais loin du rail n'a pas la même valeur.

## Slide 44: Congo — Construire une carte avec peu de données
Données
Géologie OneGeology (WMS)
Base USGS Afrique
Sentinel-1, Sentinel-2, MNT
Objectif
Première carte de prospectivité et d'infrastructures
Lacunes de données nommées
Lien Cameroun
Fer de Mbalam-Nabeba, de part et d'autre de la frontière
Question de la voie d'export
Livrables J4 : carte de prospectivité validée, top 10 Cameroun, carte pays de l'atelier.
Notes: Le Congo est présent dans OneGeology : tester le service WMS avant la session. Substances à discuter : fer, potasse, cuivre, or, polymétallique. Le groupe conclut sur le lien avec le Cameroun via Mbalam-Nabeba.

## Slide 45: Du minerai au produit minier
Jour 5
Savoir quel produit sort d'une mine, où il est transformé, comment il est payé et à qui il est vendu.
Notes: Le matin : modules 5 et 6 et TP5. L'après-midi : finalisation et soutenance du projet.

## Slide 46: Programme du jour 5
Horaire | Séquence | Type
8 h 30 – 9 h 30 | Module 5 — Comprendre les produits miniers | Théorie
9 h 30 – 10 h 30 | Module 6 — Chaînes de valeur et marchés | Théorie
10 h 45 – 12 h 30 | TP5 — Matrice des chaînes de valeur ; valeur d'un concentré | Pratique
13 h 30 – 15 h 00 | Finalisation du projet « Satellite to Market » | Pratique
15 h 00 – 16 h 15 | Soutenances | Pratique
16 h 15 – 16 h 30 | Quiz de sortie, évaluation de la formation | —
Notes: Tenir le temps des soutenances : 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions par groupe.

## Slide 47: Une substance change d'état et de valeur à chaque étape
1
Ressource
2
Minerai
3
Minerai marchand
4
Concentré
5
Intermédiaire
6
Métal raffiné
7
Produit industriel
Mine
Extraction, concassage, tri : on vend du volume
Usine
Concentration, raffinage : on vend de la pureté
Industrie
Fabrication : on vend une fonction
Notes: Module 5. Chaque étape ajoute de la valeur et retire de la masse. Demander aux participants à quelle étape s'arrête aujourd'hui chaque pays de la formation pour sa substance principale.

## Slide 48: Le cuivre suit deux voies, selon le type de minerai
Sulfures
1
Broyage
2
Flottation
3
Concentré
4
Fusion
5
Matte, blister
6
Cathode
Oxydes
1
Lixiviation
2
Extraction par solvant
3
Électro-extraction
4
Cathode
Ensuite : cathode → fil machine → câbles, transformateurs, moteurs, équipements électriques.
Notes: Les deux voies doivent être enseignées. La voie SX-EW est fréquente pour les minerais oxydés du Katanga et du Copperbelt : la cathode est produite directement sur le site minier.

## Slide 49: Chaînes de valeur : métaux de base et précieux
Substance | Minerai | Intermédiaire | Produit final | Repère de prix
Cuivre | Sulfures ou oxydes de Cu | Concentré, ou cathode SX-EW | Cathode, fil, câbles | LME
Cobalt | Minerai Cu-Co | Hydroxyde de cobalt | Sulfate de cobalt, batteries | Agences spécialisées
Or | Minerai aurifère, alluvions | Doré | Lingots affinés | Prix LBMA
Fer | Hématite, magnétite | Fines, morceaux, concentré, boulettes | DRI/HBI, fonte, acier | Indice 62 % Fe
Bauxite | Bauxite | Alumine (procédé Bayer) | Aluminium (Hall-Héroult) | LME (aluminium)
Notes: Module 6, première partie. Les repères de prix sont des familles de références : vérifier la référence exacte et à jour avant tout calcul réel.

## Slide 50: Chaînes de valeur : minéraux de la transition et engrais
Substance | Minerai | Intermédiaire | Produit final | Repère de prix
Manganèse | Minerai de Mn | Ferromanganèse, silicomanganèse | Acier ; sulfate pour batteries | Indices spécialisés
Lithium | Spodumène | Concentré de spodumène | Carbonate ou hydroxyde de lithium | Indices spécialisés
Graphite | Graphite naturel | Concentré en paillettes | Graphite sphérique purifié (anodes) | Gré à gré
Phosphate | Roche phosphatée | Acide phosphorique | Engrais (DAP, MAP, TSP) | Indices spécialisés
Potasse | Sylvinite | Chlorure de potassium | Engrais | Indices spécialisés
Notes: Module 6, deuxième partie. Le Congo a des projets de potasse ; le lien avec les engrais est direct.

## Slide 51: Un concentré n'est pas payé au prix du métal
V = M × t × p × P − (TC + RC + pénalités + transport)
M
Masse de concentré (tonnes sèches)
t
Teneur en métal du concentré
p
Part payable fixée au contrat
P
Prix de référence (ex. : LME)
Les pénalités (arsenic, etc.) peuvent changer la valeur d'un gisement autant que sa teneur.
Notes: L'acheteur paie une part du métal contenu, moins les frais de traitement (TC) et d'affinage (RC), les pénalités pour impuretés et le transport.

## Slide 52: TP5 — Calculer la valeur d'un lot de concentré
Paramètre (valeurs fictives) | Valeur
Masse de concentré M | 10 000 t
Teneur t | 25 % Cu
Part payable p | 96,5 %
Prix de référence P | 9 000 USD/t
TC + RC | 1 500 000 USD
Transport | 1 200 000 USD
Pénalités | 0 USD
Métal payé
10 000 × 0,25 × 0,965 × 9 000
= 21 712 500 USD
Valeur nette du lot
19 012 500 USD
Exemple pédagogique : valeurs fictives, à ne jamais citer comme données de marché.
Notes: Toutes les valeurs sont fictives et doivent être présentées comme telles. Faire refaire le calcul avec une teneur de 20 % et une pénalité de 300 000 USD, puis comparer.

## Slide 53: Plus on transforme sur place, plus le pays capte de valeur
Exporter du minerai
Investissement faible
Valeur captée faible
Dépend du transport en vrac
Exporter un concentré
Usine de traitement sur place
Valeur captée moyenne
Exposé aux TC/RC et pénalités
Exporter un métal
Énergie et capital élevés
Valeur captée forte
Exige électricité fiable
Question pour chaque groupe : à quelle étape votre substance peut-elle s'arrêter dans votre pays, et pourquoi ?
Notes: Discussion : chaque étape de transformation demande de l'énergie, de l'eau, des compétences et des infrastructures. Relier aux cartes d'infrastructures du jour 4. Calculer ensuite la redevance selon le code minier du pays (taux à vérifier dans le texte en vigueur).

## Slide 54: Satellite to Market
Projet final
Chaque groupe mène sa zone de la cible au marché et soutient un mini investment brief devant un jury.
Notes: Le projet démarre le matin du jour 3 et sert d'évaluation certifiante.

## Slide 55: Sept questions, de la cible au marché
1
Where?
Où est la zone intéressante ?
2
What?
Quelle substance, quel type ?
3
How much?
Potentiel qualitatif, pas de tonnage
4
How?
Exploration, statut cadastral
5
What product?
Quel produit vendre ?
6
Where to process?
Énergie, eau, rail, port
7
Where to sell?
Quels marchés ?
Notes: Rappeler la limite de l'étape 3 : la télédétection seule ne permet pas d'estimer une ressource. On parle de potentiel qualitatif.

## Slide 56: Douze livrables pour un dossier complet
1
Carte géologique
2
Carte des anomalies spectrales
3
Carte des structures
4
Carte géochimique
5
Carte de prospectivité et courbe de validation
6
Top 5 à 10 des cibles
7
Fiche par cible
8
Chaîne de transformation du minerai
9
Analyse du produit minier
10
Analyse infrastructures et logistique
11
Analyse du marché
12
Mini investment brief (2 pages)
Notes: Les livrables 1 à 7 se construisent du jour 2 au jour 4 ; les livrables 8 à 12 le jour 5.

## Slide 57: La méthode et la validation comptent pour 40 points sur 100
Chart: 
| Soutenance orale | Honnêteté sur les limites | Cadastre, environnement, social | Chaîne de valeur, produit, marché | Cohérence géologique des cibles | Qualité des cartes | Méthode de prospectivité et validation
Points | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25
Certification
60/100 minimum
80 % de présence
Jury d'au moins deux personnes
Notes: Seuil de certification proposé : 60/100 et 80 % de présence. Un brief qui présente une cible comme une ressource chiffrée perd tous les points du critère « limites ».

## Slide 58: Huit corrections apportées au programme initial
Point initial | Problème | Ajustement
Optique au cœur du cas Cameroun | Forêt dense et nuages au Sud et à l'Est | Savane pour apprendre ; radar, MNT, géochimie sous forêt
Silice sur Sentinel-2 | Pas de bandes thermiques | ASTER thermique uniquement
ASTER pour les argiles | SWIR hors service depuis 2008 | Archives antérieures ou Sentinel-2
Occurrences dans l'indice | Validation circulaire | Réservées à la validation
Accessibilité dans l'indice | Mélange géologie et économie | Couche séparée au classement
3 cas J3 et 4 pays J4 pour tous | Trop dense | Un cas par groupe ; ateliers tournants
RDC et Zambie sur le même thème | Même ceinture cuprifère | RDC : valeur ; Zambie : environnement
Cuivre par fusion uniquement | SX-EW fréquent au Katanga | Les deux voies enseignées
Notes: Synthèse des points de vigilance, à présenter au comité pédagogique ou au commanditaire.

## Slide 59: Quatre précautions avant de diffuser la formation
Droits sur les données
Accord écrit du PRECASEM ou du MINMIDT pour redistribuer les données aux participants
Certification
« Certifiante » suppose un organisme habilité ; sinon, parler d'attestation
Investisseurs
Le mini brief est un exercice, pas un conseil d'investissement : le dire sur chaque support
Cibles sensibles
Anonymiser ou décaler les zones réelles pour éviter la spéculation ou l'orpaillage
Notes: Ces points relèvent du commanditaire autant que du formateur.

## Slide 60: Sources et vérifications à faire
USGS — Mineral Industries and Related Infrastructure of Africa
USGS — Open-File Report 2024-1041
PRECASEM — plaquette du projet
Agence Ecofin — PRECASEM primé par la Banque mondiale
Portail du cadastre minier du Cameroun
Cadastre minier de la RDC (CAMI)
Non confirmé
18 cartes au 1/200 000 et 12 cartes géochimiques (BRGM)
≈ 15 500 échantillons, 49 éléments + Au
Plateforme cadastrale de septembre 2026
Rapports PRECASEM sur l'orpaillage
Notes: Les chiffres non confirmés ne doivent pas apparaître dans les supports distribués tant que leur source n'est pas retrouvée.

## Slide 61: Merci
De l'image satellite à la cible minière et au produit commercial
Quiz de sortie et évaluation de la formation
Notes: Clôture : remise des attestations, quiz de sortie, questionnaire d'évaluation.